SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMO

2009 m. lapkričio 26 d. Nr. T2-332

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55 – 1049; 2008, Nr. 113 – 4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr.: 51 – 2254; 2007, Nr. 130 – 5259) 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin., 2003, Nr. 80 – 3679) patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, Jurbarko rajono savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimalų tarifą bei jo diferencijavimo pagal pastato plotą  ir pastato šildymo ir  karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką koeficientus (1 priedas).

2. Patvirtinti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atliekamų darbų minimalių apimčių sąrašą (2 priedas).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Jurbarko rajono valdybos 1997 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. 215 „Dėl šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo tarifų“;

3.2. Jurbarko rajono savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 138 „Dėl rajono valdybos 1997 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. 215 dalinio pakeitimo”;

3.3 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T2-397 ,,Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynų priežiūros tarifų patvirtinimo”.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą laikraštyje „Mūsų laikas“, o visą sprendimą – savivaldybės interneto tinklalapyje www.jurbarkas.lt.

Savivaldybės meras									Ričardas Juška

Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai.

Balsavo už – 16 Tarybos narių.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-332

1 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALUS TARIFAS BEI JO DIFERENCIJAVIMO PAGAL PASTATO PLOTĄ IR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS EKSPLOATAVIMO LAIKĄ KOEFICIENTAI

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimalus tarifas (be medžiagų kainos), kai name įrengta vienvamzdė šildymo sistema su automatiniu reguliavimu – 0,20 Lt už 1 kv. m buto ar kitų patalpų bendrojo ploto per mėnesį be PVM mokesčio.

Maksimalus tarifas litais už kv. m didinamas arba mažinamas pagal pastato kvadratūrą atitinkamu koeficientu:

| Pastato bendras plotas, kv. m | Koeficientas |
| --- | --- |
| iki 1000 | 1,2 |
| 1001–2000 | 1,1 |
| 2001–3000 | 1,0 |
| 3001–4000 | 0,9 |
| 4001–5000 | 0,8 |

Maksimalus tarifas litais už kv. m didinamas arba mažinamas pagal sistemos eksploatavimo laiką atitinkamu koeficientu:

| Sistemos ir jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo | Koeficientas |
| --- | --- |
| Iki 10 metų | 0,90 |
| 10–20 metų | 1,00 |
| 20–30 metų | 1,10 |
| Daugiau kaip 30 m | 1,20 |

________________________

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-332

2 priedas

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO

ATLIEKAMŲ DARBŲ MINIMALIŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS

1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

1.1. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos, namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;

1.2. nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;

1.3. namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;

1.4. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;

1.5. atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas;

1.6. atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

2.1. atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);

2.2. bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;

2.3. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos, namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;

2.4. šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.5. šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, parengimas šildymo sezonui;

2.6. šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

2.7. tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;

2.8. šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;

2.9. šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių išvalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);

2.10. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;

2.11. šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;

2.12. filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

2.13. aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

3.1. avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);

3.2. nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metro ilgio vamzdžių pakeitimas);

3.3. vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

3.4. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai);

3.5. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai);

3.6. blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;

3.7. optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

Darbai, kurie nenurodyti šiame sąraše, atliekami atskiru susitarimu pagal pastato butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą. Susitarime nurodoma darbų apimtis, kaina bei mokėjimo terminai.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas aukščiau nurodytus darbus atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr.: 70 –: 3193; 2009, Nr. 1 –: 14) patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodytais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70 – 3194) patvirtinta Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarka, esant atitinkamai įrangai.

______________________